## Slide 1: Format of Data File
N: the number of robot frames 60
X_i, Y_i, Q_i: X-position, Y-position, Angle Q of robot at i-th robot frame 600 1800 0
M_i: the number of measurement at i-th frame 36
S_Q[]: the angle of each measurement [degree] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
S_D[]: the distance of each measurement [mm], -1 if no measurement -1 -1 -1 -1 934 784 693 639 610 600 610 639 693 784 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 782 692 638 609 600 609 638 692 782 932 -1 -1 -1
i = 1, … N

## Slide 2: read_data.py (1)
# Read N, the number of cycles
N = int( input() )
# Initialize X, Y, Q, M by the size of N
X = [ 0 ] * N
Y = [ 0 ] * N
Q = [ 0 ] * N
M = [ 0 ] * N
S_Q = [ [] ] * N
S_D = [ [] ] * N

## Slide 3: read_data.py (2)
# Read every frame
for i in range( N ):
X[ i ], Y[ i ], Q[ i ] = map( float, input().split() )
M[ i ] = int( input() )
S_Q[ i ] = [ 0 ] * M[ i ]
S_D[ i ] = [ 0 ] * M[ i ]
S_Q[ i ] = [ float( x ) for x in input().split() ]
S_D[ i ] = [ float( x ) for x in input().split() ]

## Slide 4: read_data.py (3)
# Output read data
print( N )
print( X )
print( Y )
print( Q )
print( M )
print( S_Q )
print( S_D )

## Slide 5: read_data_disp.py
# Output read data
for i in range( N ):
x = []
y = []
for j in range( M[ i ] ):
if S_D[ i ][ j ] != -1:
r = math.radians( S_Q[ i ][ j ] )
x.append( math.cos( r ) * S_D[ i ][ j ] )
y.append( math.sin( r ) * S_D[ i ][ j ] )
plt.scatter( x, y )
plt.xlim( -1000, 1000 )
plt.ylim( -1000, 1000 )
plt.title( i )
plt.show( )

## Slide 6: occupancy_grid_map_disp.py (1)
import math
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
def frame_trans( x_local, y_local, x, y, q ):
r = math.radians( q )
x_world = x_local * math.cos( r ) - math.sin( r ) * y_local + x
y_world = x_local * math.sin( r ) + math.cos( r ) * y_local + y
return x_world, y_world

## Slide 7: occupancy_grid_map_disp.py (2)
# Map generation
x = []
y = []
for i in range( N ):
for j in range( M[ i ] ):
if S_D[ i ][ j ] != -1:
r = math.radians( S_Q[ i ][ j ] )
x_local = math.cos( r ) * S_D[ i ][ j ]
y_local = math.sin( r ) * S_D[ i ][ j ]
x_world, y_world = frame_trans( x_local, y_local, X[ i ], Y[ i ], Q[ i ] )
x.append( x_world )
y.append( y_world )

## Slide 8: occupancy_grid_map_disp.py (3)
# Output read data
heatmap, xedges, yedges = np.histogram2d( x, y, bins = 100 )
extent = [xedges[0], xedges[-1], yedges[0], yedges[-1]]
plt.imshow( heatmap.T, extent = extent, origin = 'lower' )
plt.show()